|  |  | SC |
| --- | --- | --- |
|  |  | UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.5 |
|  | Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях | Distr.: General 30 October 2008 Russian Original: English |

Комитет по рассмотрению стойких органических загрязнителей

Четвертое совещание

Женева, 13–17 октября 2008 года

Доклад Комитета по рассмотрению стойких органических загрязнителей о работе его четвертого совещания

Добавление

Добавление к характеристике рисков, связанных с 
применением пентахлорбензола

На своем третьем совещании Комитет по рассмотрению стойких органических загрязнителей решением КРСОЗ-3/7 принял характеристику рисков, связанных с пентахлорбензолом (UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.7).  На его четвертом совещании было принято добавление к этой характеристике рисков.  Текст добавления приводится ниже.  Он не проходил официального редактирования.

Добавление к характеристике рисков, связанных с применением пентахлорбензола

Резюме информации о непреднамеренном высвобождении пентахлорбензола, представленной в течение межсессионного периода между третьим и четвертым совещаниями Комитета

1.	Информация о непреднамеренном высвобождении (например, в процессах сжигания):

○	Канада:  пентахлорбензол может выделяться при сжигании органических соединений или воздействия на них мощного источника энергии в присутствии источника хлора, например, ПеХБ может образовываться и высвобождаться в окружающую среду в результате сжигания отходов или сжигания бытовых отходов в барабанах.  Более подробная информация представлена в дополнительных документах.

  - Соединенные Штаты Америки:  пентахлорбензол также может образовываться при сжигании органических соединений в присутствии источника хлора.  (EPA, 1999. Economic Analysis of the Final Rule to Modify Reporting of Persistent Bioaccumulative Toxic Chemicals Under EPCRA Section 313, опубликован на сайте http://www.epa.gov/tri/lawsandregs/pbt/eapbtfhl.pdf).  В 2005 году, согласно данным, представленным в Перечне токсических выбросов, общий объем выбросов, связанных с удалением отходов на объектах и за их пределами, или прочих выбросов составил 1545 фунтов (701 кг), из которых 248 фунтов (112 кг) было высвобождено в воздух или воду (TRI, 2005, данные по всем отраслям США, использующим пентахлорбензол, опубликованные 8 июня 2007 года). Дополнительные данные опубликованы на сайте www.epa.gov/triexplorer.

  - Всемирный совет по хлору:  ПХБ по-прежнему применяются в некоторых видах старого электрического оборудования в Северной Америке и Европе, поэтому сохраняется ограниченный потенциал выбросов ПеХБ из этого источника.  Основным источником потенциального высвобождения являются выбросы побочных продуктов, связанные с неполным сжиганием, при этом в глобальном масштабе наблюдается отчетливое преобладание выбросов вследствие сжигания биомассы, сжигания твердых отходов и сжигания угля.  Объем непреднамеренных выбросов побочных продуктов из промышленных источников относительно невелик, что обусловлено совершенствованием промышленных методов.  Объем выбросов ПеХБ значительно снизился.

2.	Следы пентахлорбензола в виде примеси в других химических веществах:

○	Канада:  в настоящее время основной областью коммерческого применения пентахлорбензола является его использование в качестве промежуточного продукта при получении пентахлорнитробензола (также известного как квинтозин), который представляет собой фунгицид.  Пентахлорбензол присутствует в виде примеси в этом фунгициде.  Пентахлорнитробензол в настоящее время используется, однако не производится в Канаде.  Пентахлорбензол также можно обнаружить в виде примеси в некоторых гербицидах, пестицидах и фунгицидах, которые в настоящее время используются в Канаде.  Более подробная информация представлена в дополнительных документах.

○	Нидерланды:  ПеХБ обнаружен в виде примеси в квинтозине.

○	Соединенные Штаты Америки:  ПеХБ является промежуточным продуктом в производстве фунгицида пентахлорнитробензола (квинтозина).  Он может образовываться в качестве побочного продукта или примеси при производстве других хлорированных органических соединений.

○	Международная сеть по ликвидации СОЗ:  ПеХБ присутствует в виде примеси в пентахлорнитробензоле (квинтозине), эндосульфане, хлорпирифосметиле, атразине и клопирилиде.

○	Всемирный совет по хлору:  в прошлом ПеХБ использовался в качестве промежуточного химического вещества при производстве пентахлорниробензола (квинтозина) (van de Plassche et al. 2001).  Однако в настоящее время квинтозин производится путем хлорирования нитробензола (Feiler 2001).

_________________