Решение КРСОЗ-1/6:  Линдан

Комитет по рассмотрению стойких органических загрязнителей,

рассмотрев подготовленное Мексикой, которая является Стороной Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, предложение относительно включения линдана (номер в реестре Службы подготовки аналитических обзоров по химии:  58-89-9) в приложение А к Конвенции и использовав критерии отбора, указанные в приложении D к Конвенции,

1.	постановляет, в соответствии с пунктом 4 а) статьи 8 Конвенции, что он удовлетворен тем, что в отношении линдана были соблюдены критерии отбора, как это указано в оценке, изложенной в приложении I к настоящему решению;

2.	постановляет далее учредить, в соответствии с пунктом 6 статьи 8 Конвенции и пунктом 29 решения СК-1/7 Конференции Сторон Стокгольмской конвенции, специальную рабочую группу для дальнейшего рассмотрения данного предложения и подготовки проекта характеристики рисков согласно приложению Е к Конвенции;

3.	предлагает Сторонам и наблюдателям, в соответствии с пунктом 4 а) статьи 8 Конвенции, представить секретариату до 27 января 2006 года информацию, указанную в приложении Е.

Приложение I к решению КРСОЗ-1/6

Оценка линдана на основе критериев, указанных в приложении D

А.	Справочная информация

1.	Основным источником информации при подготовке настоящей оценки служило представленное Мексикой предложение, которое содержится в документе UNEP/POPS/POPRC.1/8.

2.	Дополнительные источники научной информации включали критические анализы, подготовленные признанными учреждениями, а также научные документы, прошедшие экспертную оценку.

В.	Оценка

3.	Предложение было проанализировано с учетом требований приложения D, касающихся идентификации химических веществ (пункт 1 а) и критериев отбора (пункты 1 b)-е):

а)	идентификационные данные химического вещества:

i)	представленная в предложении информация является достаточной.  Комитету была представлена информация о других торговых наименованиях этого вещества;

ii)	была представлена информация о химической структуре.  Линдан является одним из изомеров гексахлорциклогексана (ГХГ), т.е. гамма изомером;

таким образом, четко определена химическая идентификация линдана;

b)	стойкость:

i)	по сообщенным данным, период полураспада в почве составляет два года.  Это превышает установленный критерий в шесть месяцев.  Период полураспада в воде составляет 30-300 дней (ссылка 1), хотя, согласно полученной информации, период его полураспада в морской воде колеблется от 1,2 до 19 лет в зависимости от температуры воды (ссылки 2, 3 и 4).  Эти показатели превышают критерии полураспада в воде в два месяца;

ii)	информации представлено не было;

имеется достаточно свидетельств того, что линдан удовлетворяет критерию в отношении стойкости;

с)	бионакопление:

i)	данные, установленные в соответствии с критерием санитарного состояния окружающей среды 124 (ссылка 5), 1991), показывают, что коэффициент биоконцентрации составляет от 13 до 1240.  Коэффициент биоконцентрации, рассчитанный и пересмотренный экспертами Японии, составляет от 327 до 893 в соответствии с разработанными ОЭСР Руководящими принципами проведения проверки.  В других ссылках указывается коэффициент биоконцентрации в устрицах, дафниях и отдельных видах рыб от 43 до 4240 в зависимости от содержания липидов в организме.  Что касается коэффициента бионакопления, то только в мексиканском предложении было указано 12 500, что может быть основано на физико-химических характеристиках и видах проявления линдана в окружающей среде.  В предложении Мексики коэффициент разделения "октанол-вода" (log Kow) определяется в 3,5;

ii)	бионакопление линдана наблюдалось во всех таксономических группах:  от растений и водорослей до позвоночных животных.  Следует изучить последствия для окружающей среды сочетания такого бионакопления с высокой токсичностью:  уровень недействующей дозы пагубного воздействия (NOAELs) до 0,3 мг/кг на вес в день, и экотоксичности:  уровень, ниже которого не обнаруживается влияние воздействия вещества в водной экосистеме (NOEC) ниже 1 µg/l (ссылки 5 и 6).  Например, при сопоставлении произведенных полевых измерений концентрации земляных червей (0,3 мг/кг для почвы с содержанием 80 µg/l) с данными о токсичности в отношении млекопитающих (ссылка 5) с использованием реального коэффициента приема пищи в 0,63 (ссылка 7) обнаруживается экотоксикологическая проблема, требующая дальнейшего изучения;

iii)	по имеющимся данным, линдан обнаружен в морских птицах, рыбе и млекопитающих в Арктике (ссылка 1).  Было обнаружено, что содержание линдана в морских млекопитающих эквивалентно или даже превышает уровни гидрофобных загрязнителей, таких как полихлорированные дифенилы (ПХД) и ДДТ (ссылка 1).  Кроме того, сообщается, что линдан содержится в грудном молоке у женщин народности инуитов в Арктике и в морских млекопитающих животных (ссылка 8);

имеется достаточно данных о том, что линдан соответствует критерию в отношении бионакопления.

d)	способность к переносу в окружающей среде на большие расстояния:

i)	замеры уровня линдана в воздухе проводились в Арктике (ссылка 9);

ii)	линдан постоянно обнаруживается в морской воде и пресноводных водоемах Арктики (ссылка 9) и в морских млекопитающих (ссылка 1), что свидетельствует о том, что он переносится на большие расстояния.  Согласно предложению, линдан как летучее вещество, можно обнаружить в других отдаленных районах;

iii)	оценки содержания линдана и глобального использования технического ГХГ представлены на основе данных о концентрации в атмосфере и прогнозов в отношении возможных выбросов в мировом масштабе (ссылка 1).  Присущая линдану величина давления пара составляет 3,8 х 10-3 Па, его фотодеградация является незначительной, а период полураспада в атмосфере составляет 2,3-13 дней (ссылка 1).  По мнению других авторов, он имеет более длительный период полураспада в 56 дней (ссылка 10);

имеется достаточно данных о том, что линдан удовлетворяет критерию в отношении способности к переносу в окружающей среде на большие расстояния.

е)	негативное воздействие:

i) и ii)	линдан определен МАИРЗ как канцерогенное вещество (2В), т.е. которое может вызывать раковые заболевания у людей (ссылка 1).  Он также оказывает высокотоксичное воздействие на водные организмы (ссылка 5).  В этом предложении приводится ряд других путей токсичного воздействия на людей и животных;

имеется достаточно данных о том, что линдан удовлетворяет критерию в отношении пагубного воздействия.

С.	Вывод

4.	Комитет пришел к выводу о том, что линдан соответствует всем критериям отбора, перечисленным в приложении D.

Ссылки

1.	UNEP/POPS/POPRC.1/8

2.	Nagabe, et al., Environmental Science and Technology. 27: 1930–1933. 1993.

3.	Harner, T. et al., Environmental Science and Technology. 33: 1157–1164. 1999.

4.	Harner, T. et al., Geophysical Research Letters. 27: 1155–1158. 2000.

5.	Критерии состояния окружающей среды No. 124:  линдан.  Международная программа по химической безопасности.  ЮНЕП, МОТ, ВОЗ.  Женева, 1991 год. (http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc124.htm).

6.	Brock et al., Alterra Report 89, Netherlands. 2000.

7.	Guidance document on risk assessment for birds and mammals under Council Directive 91/414/EEC. European Union. SANCO/4145/2000 – final, Brussels. 2002.

8.	Программа мониторинга и оценки в Арктике.  Норвегия.  2002 год.

9.	Gregor, D., et al., Environmental Science and Technology. 23: 561–565, 1989.

10.	Brubaker, W. W., and Hites, R.A. 1998. Environmental Science and Technology 32 : 766–769.